ICS

DB36

江西省地方标准

DB 36/ T XXX   —2016

农业植保无人机安全作业操作规范

Operating rules for the safe operation of Remote control flying spray machine

2016 - 12 - 01发布

2016 - 12 - 01实施

江西省质量技术监督局   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　安全注意事项	1

3　作业前准备	1

4　现场作业	2

5　作业后维护	2

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本标准由江西省农业机械鉴定站提出。

本标准起草单位：江西省农业机械产品质量监督检测中心、南昌中航天信航空科技有限公司、江西省农业科学院农业工程研究所、中国航空综合技术研究所。

本标准主要起草人：刘峰、潘松、林叶雄、何雄奎、钟玲、李飙、杨卫平、廖禺。

本标准为首次发布。

农业植保无人机安全作业操作规范

范围

本标准规定了农业植保无人机安全作业注意事项、作业前准备、现场作业、作业后维护等要求。

本标准适用于多旋翼农业植保无人机的安全作业操作。其他类型农业植保无人机的安全作业操作可参照使用。

安全作业注意事项

参与运营的农业植保无人机必须符合中国民用航空局飞行标准司签发的《轻小无人机运行规定（试行）》的相关规定。

飞行范围应严格按照作业方案执行，飞行距离控制在视距范围内，同时了解作业地周围的设施及空中管制要求。

飞行应远离人群，作业地有其他人员作业时严禁操控飞行。

起降飞行应远离障碍物5m以上，平行飞行应远离障碍物10m以上并作相应减速飞行。

操控人员应佩戴口罩、安全帽、防眩光眼镜、身穿反光工作服并严禁穿拖鞋，且在上风处和背对阳光操作；操控人员应与农业植保无人机保持5m以上安全距离；作业过程中操控人员应关闭手机及其他有电磁干扰设备。

操控人员使用对讲机通话必须简洁、明确，并且重复两次以上。

地面近距离操作维护保养时，必须切断动力电源，避免意外启动，防止发生事故。

作业前准备

作业区块要求

作业区块及周边应避免有影响安全飞行的林木、高压线塔、电线、电杆等障碍物。

作业区块及周边应有适合农业植保无人机起落的场地和飞行航线。

国家有规定的禁飞区域禁止飞行。

操控人员的要求

操控人员必须获得相关机构的培训证书。

操控人员不能酒后及身体不适状态下操控，对农药有过敏情况者不能操控。

农药要求

根据作物要求，选择符合相关标准规定、适合农业植保无人机要求的高效低毒农药。

气象条件

作业前应查询作业区块的气象信息，包括温度、湿度、风向、风速等气象信息。

雷雨天气禁止作业。

风力大于3级或室外温度超过30℃禁止作业。

确定作业方案

根据作业区地理情况，设置农业植保无人机的飞行高度、速度、喷幅宽度、喷雾流量等参数。

根据作业区作物及病虫害情况、农药使用说明或咨询当地农业植保部门，确定药品、药量、以及配药标准。

制定突发情况的处理预案，确定农业植保无人机如发生故障的紧急迫降点（必须远离人群）。

设备准备

农业植保无人机必须按标准生产，有企业的产品合格证。

根据使用说明书要求检查农业植保无人机的完整性及辅助设备是否齐全。

操控人员做好农业植保无人机各项检查，确保农业植保无人机处于正常状态，严禁农业植保无人机带病作业。

检查电池电量或燃料量及飞行信号灯状态。

调试对讲机、检查辅助人员在作业区最远处通讯是否正常，确保操控人员作业时沟通顺畅。

操控人员对农业植保无人机进行不喷农药的模拟飞行，模拟飞行正常后才可以进行作业飞行。

现场作业

作业前再次检查作业区块及周边情况，确保没有影响飞行安全因素。

起飞前测量电池电压或燃料情况。检查农业植保无人机状态。

根据作业情况，观察飞行远端的位置和状态以及农业植保无人机喷洒的宽度、飞行高度、速度、距离、断点等，作出相应处理。

操控人员使用遥控器操纵农业植保无人机或者使用地面站系统控制农业植保无人机作业，并负责记录农业植保无人机作业情况。

做好农业植保无人机转场、更换电池、加注燃料和加药等工作。

完成作业后，应将作业记录汇总归档保存。

作业后维护

整理装备

作业完成后，做好农业植保无人机以及对讲机、遥控器、风速仪、充电器、电池等相关附件的整理与归类。

清洁检查

排净药箱内的残留药剂并不得污染环境，清洗喷头和滤网等所有配药器具，保证无残留物附着，燃油机需排空剩余燃料。

农业植保无人机的运动部件要涂防锈和润滑油，并检查和紧固螺丝。

电池充电与存放

电池的充电与使用按电池的相关标准执行。

作业完成后，应按要求分类整理摆放电池，并在电池防爆箱内标注使用和未使用。

贮存

检查完毕后，应将农业植保无人机及辅助设备安全运回存放地存放。

_________________________________