# 江 西 省 地 方 标 准

《雨夜道路交通反光标线质量要求和检测方法》

编制说明

## （送审稿）

《雨夜道路交通反光标线质量要求和检测方法》编写组 2017年7月29日

一、项目来源

根据江西省质量技术监督局赣质监标字【2016】20号“省质监局关于确定2016 年第三批江西省地方标准修订项目计划的函”，由江西省交通设计研究院有限责任公司主持承担地方标准项目“雨夜道路交通反光标线质量要求和检测方法”的制订工作。

二、编写目的和必要性

交通安全设施作为道路建设中关键的基础设施之一，在保障安全通行方面起着重 要的作用。道路交通反光标线因其具有逆反射功能而反光，指明了道路的方向，疏通 了夜间交通，指导车辆运行，已成为保障道路交通安全必不可少的材料之一，是公路 建设和养护管理的重要组成部分。道路交通标线是最重要、最方便、最简单、最实用、 最经济的道路交通安全设施之一，人们亲切地称其为道路交通安全的生命线。

道路交通标线在白天基本上都是清晰可见的，但是在雨天特别是夜晚的雨天几乎 不能辨认，这就形成了交通事故的隐患。美国统计资料表明，雨天驾车的交通事故率 比平常高出大约 3倍；夜晚发生的交通事故率是白天的 1倍以上。在雨夜天气条件下 行车因为车外环境改变，路面打滑、视野不良和标线视认性降低等是交通事故率陡增 的主要原因。

近年来，为保障雨夜天气条件下的行车安全，国内外研究者研制开发了全天候雨 夜道路交通反光标线，在国外公路和城市道路已大量应用，国内在江西、四川、浙江、安徽 等一些公路上也有实际工程应用案例。

此外，针对雨夜道路交通反光标线，欧洲、美国都已制定了相关标准。我国已经在2014年启动了新国标的修订工作，根据《国标委综合(2014)89号》文件下达的国家标准修订项目，由交通运输部公路科学研究院等单位承担国家标准《道路交通标线质量要求和检测方法》的修订工作，2016年10月12日在浙江长兴举行的标准送审稿预审会议上，“全国交通工程设施（公路）标准化技术委员会”已经通过了该标准的修订，新国家标准用以替代GB/T 16311-2009《道路交通标线质量要求和检测方法》，新标准预计将在2017年度颁布实施。

目前，我国现在实施国家标准 GB/T 16311-2009《道路交通标线质量要求和检测方法》的第“5.6.3：雨夜标线应具备湿态下的逆反射性能，在雨夜具有良好的视认效果”该条款虽然明确要求标线应具体雨夜反光性能，但没有明确标线的反光亮度标准与检测方法，实际施工、检验过程中很难操作。针对雨夜条件下我国道路交通标线可视性测试方法和评价标准缺失的现状，我国启动了新国标的修订工作，但新修订的国家标准因为实施范围广，各地气候条件差异大，并没有对特定地区制定细化标准。本地方标准在考虑江西省多雨、潮湿、多雾等气候条件下，对雨夜条件下道路交通标线光度性能测试方法和研究确定雨夜条件下道路交通标线光度性能技术指标，制订符合江西省气候条件下《雨夜道路交通反光标线质量要求和检测方法》标准，以期达到在雨夜不利气象条件下，保障道路交通标线视认有效性、减少道路交通事故的目的。

三、编写过程

标准制订任务下达后，标准编制组对原标准内容进行了全面、系统的审查分析， 广泛收集资料，整理试验检测数据，并向部分省市交通管理部门、公安交警部门、质 量监督管理部门及工程建设单位、工程施工单位、工程监理检测单位及科研机构等征 询，对《雨夜道路交通反光标线质量要求和检测方法》标准制订定的建议，在此基础上 进行反复商讨和修改完善，于 2016 年8 月完成了征求建议稿。该稿与国际标准接轨， 增加了对交通安全具有重要意义的雨夜标线光度性能要求，使该标准更加满足繁忙的 交通运输的需要。

2017年4月6日，江西省交通运输厅下发了“关于征求地方标准《雨夜道路交通反光标线质量要求和检测方法（征求意见稿）》意见的通知”，各设区市内的主要单位对《雨夜道路交通反光标线质量要求和检测方法（征求意见稿）》提出了一些宝贵意见或建议，我们标准编制组非常重视，组织相关人员进行讨论，并且向交通部有关国标修订专家请教，对提出修改意见的单位进行了回复。最后综合各方面意见，并结合江西省地域气候等特点和实际施工、检测的需要，对原征求意见稿进行了部分修改，现我们把该送审稿提供质监局审查。

四、主要参照的国内外标准

通过国内外相关标准规范的广泛收集和研究，标准编写组经筛选，《道路交通标线质量要求和检测方法》确定以下列标准为主要参考依据：

1、DIN EN 1436 Road marking materials-Road marking performance for road users

2、EN 1743 Standard Practice for Selection and Use of Portable Retroreflectomers for the Measurement of Pavement Marking Materials

3、EN 1871 Road Marking Materials-Physical Properties

4、EN 1824 Road Marking Materials-Road Trials

5、EN 1423 Road Marking Materials-Drop on Materials-Glass Beads，Antiskid Aggregates and Mixtures of the Two

6、EN 1424 Road Marking Materials-Premix Glass Beads

7、ASTM D713 Standard Practice for Conducting Road Service Tests on Fluid traffic marking Materials

8、ASTM D713 Standard Test Method for Evaluating Degree of Resistance to Wear of Traffic Paint

9、ASTM D4796 Standard Test method for Bond Strength of Thermoplastic traffic marking Materials

10、ASTM D6628 Standard Specification for Color of pavement marking Materials

11、ASTM E303 Standard Test Method for Measuring Surface Surface Frictional Properties Using the British Pendulum Tester

12、ASTM E 2176  Standard Test Method for Measuring the Coefficient of Retroreflected Luminance (RL) of Pavement Markings in a Standard Condition of Continuous Wetting1

13、ASTM  E 2177 Standard Test Method for Measuring the Coefficient of Retroreflected Luminance (RL) of Pavement Markings in a Standard Condition of Wetness

14、BS 3262-1: 1989 Hot-applied thermoplastic road marking materials Part 1. Specification for constituent materials and mixtures

15、BS 6044: 1987 Pavement marking paints

16、AASHTO M 249-98: 2003 Standard Specification for White and Yellow Reflective Thermoplastic Striping Material (Solid Form)

17、JIS K 5665: 2008 路面标示用涂料

18、BS EN 1871: 2000 Road marking materials - Physical properties

19、BS EN 12802: 2000 Road marking materials - Laboratory methods for identification

20、GB 2893  安全色

21、GB 5768.3  道路交通标志和标线 第3部分：道路交通标线

22、GB/T 8416  视觉信号表面色

23、GB/T 21383 新划路面标线初始逆反射亮度系数及测试要求（GB/T 21383-2008，ASTM D 6359-1999，NEQ）

24、GB/T 24717 道路预成形标线带

25、GB/T 24722 路面标线用玻璃珠

26、GB/T 26377 逆反射测量仪

27、JT/T 280  路面标线涂料

28、JT/T 675  道路交通标线涂层湿膜厚度梳规

29、JT/T 688  逆反射术语

30、JT/T 690  逆反射体光度性能测试方法

31、JT/T 691  水平涂层逆反射亮度系数测试方法

32、JT/T 692  夜间条件下逆反射体色度性能测试方法

33、JT/T 712  路面防滑涂料

标准编写组对标准的进度、名称、技术要求及相关试验方法的等内容进行了充分讨论，并进行了大量试验工作，积累了较丰富的相关试验数据，通过反复讨论、分析、改进、验证、总结，最终摸索出较为切实可行、重复性较好的试验方法。经过反复试验、研究和对大量试验数据归纳整理的基础上，标准编写组发布了征求意见稿。

五、标准主要内容及主要条款说明

1、关于标准的结构体系标准的概要要素、一般要素、技术要素和补充要素按照GB/T 1.1-2009《标准的结构和编写规则》进行编写。

《道路交通标线质量要求和检测方法》主要内容如下：

（1）范围…………………………………………………………………………………1

（2）规范性引用文件……………………………………………………………………………1

（3）术语和定义……………………………………………………………………………………1

（4）标线分类………………………………………………………………………………………1

（5）质量要求………………………………………………………………………………………1

（6）检测方法………………………………………………………………………………………5

附录Ａ（规范性附录） 已成型标线的厚度测量方法……………………………………………8

五、关于标准的质量要求

本标准中大部分质量要求直接引用了现有国际标准中的相关内容，考虑到江西省全流域为多雨、潮湿地区，故要求所有标线为雨夜标线。另外，本标准依据现有国家标准、行业标准，对雨夜道路交通反光标线的设计和选材做出了基本要求。

六、关于技术指标的确定

本标准的大部分技术指标是依据国际标准、国家标准和行业标准制订的，并且通 过大量试验得到了证明，大部分企业通过技术措施都能达到要求，标准的内容涵盖了 国内外相关标准中涉及的大部分条款。

七、经济效果

本标准可有效控制规范道路交通标线质量和性能，可有效提高其经济性能。

八、先进程度

与国内外现有同类标准对比，本标准可达到国际先进水平。

九、 现行法律的关系

本标准符合现行的法律、法规，满足现行强制性国家标准的要求。

十、贯彻行业标准的要求和措施建议

本标准满足相关行业标准的要求。

《道路交通标线质量要求和检测方法》标准编写组

二〇一七年七月