ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

DB36

江西省地方标准

DB XX/ XXXXX—XXXX

地理信息项目技术设计规定

General rules for technical design of geographic information project

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江西省质量技术监督局   发布

目  次

前  言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　总则	1

5　设计过程及要求	3

6　设计输出的内容要求	4

附录A（资料性附录）　幅面、封面格式和字体、字号	9

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由江西省测绘地理信息局提出。

本标准由江西省测绘地理信息标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：江西省地理国情监测遥感院。

本标准主要起草人：刘海峰、胡水平、易明华、叶柯、万芳琦、吴辉、潘媛芳、岳淑英

地理信息项目技术设计规定

范围

本标准规定了地理信息项目设计和专业技术设计的基本要求、设计过程及其主要内容。

本标准主要适用于地理信息项目的项目设计和专业技术设计。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 17694  地理信息 术语(ISO/TS 19104:2008,IDT)

CH/T 1004  测绘技术设计规定

术语和定义

GB/T 17694与 CH/T 1004界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

地理信息项目 geographic information project

由一组有起止日期的、相互协调的地理信息活动组成的独特过程，该过程要达到符合包括时间、成本和资源的约束条件在内的规定要求的目标，且其成果（或产品）可提供社会直接使用和流通。

地理信息项目通常包括一项或多项不同的地理信息服务，其主要目的是向用户提供转换、管理或表示地理信息的服务。

地理信息项目技术设计technical design of geographic information project

将用户或社会对地理信息成果的要求（即明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望）转换为地理信息成果（或产品）、地理信息生产过程或地理信息生产体系规定的特性或规范的一组过程。

地理信息项目技术设计文件technical designing document of geographic information project

为地理信息成果（或产品）固有特性和生产过程或体系提供规范性依据的文件。主要包括项目设计书、专业技术设计书以及相应的技术设计更改文件。

总则

地理信息项目技术设计的目的是制定切实可行的技术方案，保证地理信息成果（或产品）符合技术标准和满足用户要求，并获得最佳的社会效益和经济效益。因此，每个地理信息项目作业前应进行技术设计。

地理信息项目技术设计分为项目设计和专业技术设计。

项目设计由承担项目的法人单位负责，是对地理信息项目进行的综合性整体设计。

专业技术设计由具体承担相应地理信息专业任务的法人单位负责，是对地理信息专业活动的技术要求进行设计。它是在项目设计基础上，按照地理信息活动内容进行的具体设计，是指导生产的主要技术依据。

对于项目流程简单、工作量较小的项目，可根据需要将项目设计和专业技术设计合并为项目设计。

技术设计文件是地理信息项目生产的主要技术依据，也是影响地理信息成果（或产品）能否满足技术标准、质量要求和用户需求的关键因素。为了确保技术设计文件满足规定要求的适宜性、充分性和有效性，地理信息项目的技术设计活动应按照策划、需求调研、设计输入、设计输出、审评、验证（必要时）、审批的程序进行。

技术设计应遵照以下基本原则：

标准化、规范化原则。技术设计应依据技术输入内容，充分考虑项目目标及项目性质,引用适用的国家、行业或地方的相关标准。

成本效益优化原则。技术设计以满足用户需求为标准，考虑实际生产成本，重视社会效益和经济效益，采用成本与效益最优配置方案。

可行性原则。技术设计应保证技术路线、技术方法能实现项目目标，同时应考虑人力、财力与时间的相适应；设计方案应先考虑整体而后局部、合理安排工作优先顺序，挖掘潜力，选择最适用的方案。

先进性原则。优先采用当前先进实用的技术和方法。

继承性原则与拓展性原则。一方面，认真分析和充分利用现有的地理信息成果、资料和资源；另一方面，技术设计应考虑到未来的发展，为成果应用考虑必要的扩充与拓展。

设计人员应满足以下基本要求：

- 遵从注册测绘师执业管理相关规定，设计负责人一般为注册测绘师，审核人员应为注册测绘师。

- 熟悉并掌握地理信息相关法律、法规和规章。

- 掌握测绘地理信息相关学科的基本理论、基本知识和基本技能，了解国内外技术发展状况。

- 具备完成有关设计任务的能力，具有较丰富的专业理论知识和生产实践经验，能够处理较复杂的技术问题。

- 充分了解需求调研情况，明确设计输入内容，认真了解、分析项目区域的实际情况，并积极收集类似设计内容执行的有关情况。

- 了解、掌握本单位的资源条件（包括人员的技术能力，软、硬件装备情况）、生产能力、生产质量状况等基本情况，具有组织实施地理信息项目的能力。

- 对其设计内容负责，应征求多方意见，发现问题，应按有关程序及时处理。

技术设计的编写应做到：

- 内容明确，描述清晰，文字简练，表述专业，行文规范。

- 章节安排详略得当、技术表述准确无误，不产生歧义。

- 对于作业生产中容易混淆和忽视的问题，应重点描述。

- 必要时，可采用图、表等多种形式对设计内容加强说明。

- 对标准或规范中已有明确规定的，一般可直接引用，并根据引用内容的具体情况，明确所引用标准或规范名称、日期以及引用的章、条编号，且应在引用文件中列出。

- 名词、术语、公式、符号、代号和计量单位等应与有关法规和标准一致。

- 技术设计书的幅面、封面格式和字体、字号参见附录A。

技术设计文件应由注册测绘师签字并加盖执业印章、履行相应审核程序后方可生效。

设计过程及要求

策划

技术设计实施前，承担设计任务的单位或部门的总工程师或技术负责人对地理信息项目技术设计进行策划，并对整个设计过程进行控制。必要时，亦可指定相应的技术人员负责。

设计策划应根据需要决定是否进行设计验证。当设计方案采用新技术、新方法、和新工艺时，应对设计输出进行验证。必要时，可请用户方参与验证。

设计策划应涵盖技术设计整个流程，主要策划内容包括：设计的主要阶段；需求调研活动的安排；设计审评、验证（必要时）和审批活动的安排；设计过程中职责和权限的规定；各设计小组之间的接口等。

需求调研

根据项目具体内容与特点，在技术设计实施前开展需求调研和分析。主要工作包括拟定调研计划；实施需求调研，形式包括发放调查表、会议座谈等；总结归纳，整理调研结果，形成需求调研分析报告。

需求调研应明确调查内容，考察用户现状与需求，可包括以下内容：

- 用户单位现有地理信息资料情况，包括地理信息数据的类型格式、数据内容、覆盖范围、数据现势性、数据比例尺等相关信息。

- 用户单位现有的软、硬件、网络环境等基础设施情况，以及运行、共享等方面的情况。

- 与项目建设相关的，正在实施建设相关项目的情况。

- 用户单位对地理信息成果的需求，包括用户地理信息成果的内容、指标、功能、更新周期、应用效果等方面具体要求。

- 项目相关的政策性、法规性文件，以及地方出台的各项规定的要求等。

设计输入

设计输入是设计的依据。编写技术设计文件前，应首先确定设计输入。

设计输入应由技术设计负责人确定并形成书面文件，并由设计策划负责人或单位总工程师对其适宜性和充分性进行审核。

技术设计输入应根据具体的地理信息任务、地理信息专业活动而定。通常情况下，地理信息项目技术设计输入包括：

- 引用文件类：适用的法律、法规要求；适用的国际、国家、行业或地方技术标准；政策性、指导性文件等。

- 成果要求类：对地理信息成果（或产品）功能和性能方面的要求，主要包括用户认可的需求调研分析报告、地理信息项目任务书或合同的有关要求，用户书面要求或口头要求的记录，市场的需求或期望。

- 已有资料类：用户提供的或本单位收集的相关信息、地理信息成果（或产品）资料、以往地理信息项目技术设计与项目技术总结提供的信息、以及现有生产过程和成果（或产品）的质量记录和有关数据。

- 其他相关类：地理信息项目技术设计必须满足的其他要求。

设计输出

地理信息项目技术设计输出主要包括项目设计书、专业技术设计书以及相应的技术设计更改单。

在编写设计书时，当用文字不能清楚、形象地表达其内容和要求时，应增加设计附图。设计附图应在相应的项目设计书和专业技术设计书附录中列出。

设计评审

设计评审应符合CH/T 1004 的相关规定。

设计验证

设计验证应符合CH/T 1004 的相关规定。

设计审批

设计审批应符合CH/T 1004 的相关规定。

设计更改

技术设计文件一经批准，不得随意更改。当确需要更改或补充有关的技术规定时，应编制设计更改文件、并应按照规定对更改或补充内容进行评审、验证和审批后，方可实施。

修改经注册测绘师签字盖章的技术设计文件，应该由注册测绘师本人进行；因特殊情况，该注册测绘师不能进行修改的，应该由其他注册测绘师修改，并签字，加盖印章，同时对修改部分承担责任。

设计输出的内容要求

项目技术设计书的内容

项目概述

说明项目背景、项目来源、内容和目标、项目区域范围和行政隶属、任务量、完成期限、项目参与单位与各自职责、成果（或产品）接收单位等。

项目区域概况

根据地理信息项目的具体内容和特点，需要说明与地理信息作业有关的项目区域概况，内容可包括：

- 项目区域的自然情况：气候特征、地形地貌、海拔高度、相对高差；居民地、道路、水系、植被等要素的分布与主要特征等。

- 项目区域的社会经济情况：项目区域的人口、经济、社会发展水平、基础设施建设水平等。

- 项目区域相关地理信息基础情况。

- 其他需要说明的项目区域情况等。

需求分析

结合需求调研分析报告，介绍项目的需求调研主要情况，总结归纳出项目开发与建设中应满足的各项要求，具体包括：用户对地理信息成果的内容、指标、功能、应用效果等方面需求、实现用户目标所需的各项物质资料及技术方法等方面的要求。

现有基础分析

说明现有基础情况，包括已有的资料、现有设备与人员、当前网络环境、现有技术应用等情况，应具体说明现有基础的形式、数量、主要质量情况、主要技术指标和规格等方面情况并对其进行评价；结合需求分析，分析现有基础满足需求程度；说明对现有基础利用的可能性和利用方案等。

项目目标与具体内容

说明项目总体目标与各项具体建设内容，可根据项目的内容与特点，描述各项具体内容所需达到的指标和规格、数量与格式、成果应用目标、预期效益等。

对于具体的地理信息成果（或产品），应说明其种类及形式、成果构成、数据库结构、功能模块、安全策略、系统平台、数据格式、数据精度以及其他技术指标等。

设计方案

设计依据

说明项目设计书编写过程中所引用的标准、规范、指导性文件或其他技术文件。文件一经引用，便构成项目设计书设计内容的一部分。

文件的引用应在了解掌握相关标准和规范的基础上，根据其适用范围、实施时间、项目设计的具体内容与要求等进行引用，做到不缺不漏，不过度引用。

文件的引用，应给出完整的名称、版本号或年号（引用标准时，应给出标准代号、顺序号和年号）。

当需要对所引用标准的内容作出一些切合当地实际或特殊需求的补充规定时，在设计书技术规定章节应先列出引用标准的内容，再针对性地说明补充或修改的内容。

技术路线及工艺流程

说明项目实施的主要生产过程和这些过程之间输入、输出的接口关系。必要时，应用流程图或其他形式清晰、准确的规定出生产作业的主要过程和接口关系。技术路线及工艺流程中如对设备仪器有特定要求时，应予以注明。

技术规定

主要内容包括：

- 规定各项专业活动的主要过程、作业方法和技术、质量要求。

- 特殊的技术要求，采用新技术、新方法、新工艺的依据和技术要求。

预期成果（或产品）及技术指标

说明预期成果（或产品）形式、内容、格式和数量等，以及成果的各项技术指标。主要包括：

- 数据类：说明数据内容、组织、格式、数量、质量要求等。

- 文档资料类：说明文档资料的类型、内容要求、格式和数量等。

- 软件类：说明软件成果形式、功能、模块、接口、存储介质、软件产品测评报告和数量等。

- 支撑环境类：说明硬件成果的性能指标和数量、网络环境的性能指标等。

- 其他类：包括标准规范建设、制度体系建设、科学研究、成果应用、人才培养等方面的内容。

质量保证措施和要求

内容主要包括：

- 组织管理措施：规定项目组织管理的原则方针、组织实施方式和主要机构（或人员）的职责和权限。

- 管理制度措施：规定项目生产、运营、维护、应用等过程中建立的各项管理制度

- 资源保证措施：对人员的技术能力或培养的要求；对软、硬件装备、网络环境的需求等。

- 质量控制措施：规定质量监控体系建设和有效运行、质量控制制度建设、质量控制环节和产品质量检查、验收的主要要求。

- 数据安全措施：规定数据安全和备份、数据脱密、网络发布等方面的要求。

组织安排和经费预算

人员安排

说明项目参与单位的人员安排，包括各项工序的负责人员及投入人员等。

进度安排

可根据项目特点对以下内容做出规定：

- 根据项目特点，划分项目的工作阶段。

- 根据设计方案，分别计算统计各工序的工作量。

- 根据统计的工作量和计划投入的生产实力，参照有关生产定额或实际生产情况，分别列出年度计划和各工序的衔接计划。

经费预算

说明项目的总体投资、经费来源等情况；根据设计方案和进度安排，编制分年度（或分期）经费和总经费计划，并做出必要说明。

附录

其内容包括：

- 需进一步说明的技术要求。

- 有关的设计附图、附表。

专业技术设计书的内容

专业技术设计根据地理信息活动的不同进行相应的设计，内容通常包括项目概述、项目区域概况、需求分析、现有基础分析、项目目标与具体内容、技术设计方案等部分。

项目概述

主要说明任务的背景、来源、目的、任务量、作业范围和作业内容、行政隶属以及完成期限等任务基本情况。

项目区域概况

根据地理信息项目的具体内容和特点，说明与地理信息作业有关的项目区域概况，内容可包括：

- 项目区域的自然情况：气候特征、地形地貌、海拔高度、相对高差；居民地、道路、水系、植被等要素的分布与主要特征等。

- 项目区域的社会经济情况：项目区域的人口、经济、社会发展水平、基础设施建设水平等。

- 项目区域相关地理信息基础情况。

d) 其他需要说明的项目区域情况，如道路、构筑物等作业目标的基本特征、成果应用环境的基本情况等。

需求分析

结合需求调研分析报告，介绍项目的需求调查主要情况，总结归纳出项目开发与建设中应满足的各项要求。具体包括：用户对地理信息成果的内容、指标、功能、应用效果等方面需求、实现用户目标所需的各项物质资料及技术方法等方面的要求。

现有基础分析

说明现有基础情况，包括已有的资料、现有设备与人员、当前网络环境、现有技术应用等情况，应具体说明现有基础的形式、数量、主要质量情况、主要技术指标和规格等方面情况并对其进行评价；结合需求分析，分析现有基础满足需求程度；说明对现有基础利用的可能性和利用方案等。

项目目标与具体内容

说明项目总体目标与各项具体建设内容，可根据项目的内容与特点，描述各项具体内容所需达到的指标和规格、数量与格式、成果应用目标、预期效益等。对于具体的地理信息成果（或产品），应说明其种类及形式、成果构成、数据库结构、功能模块、安全策略、数据格式、数据精度以及其他技术指标等。

设计方案

具体内容应根据各专业地理信息活动的内容和特点确定。设计方案的内容一般包括以下几个方面：

- 设计依据：

  - 说明专业技术设计书编写过程中所引用的标准、规范、指导性文件或其他技术文件。文件一经引用，便构成专业技术设计书设计内容的一部分。

  - 文件的引用应在了解掌握相关标准和规范的基础上，根据其适用范围、实施时间、项目设计的具体内容与要求等进行引用，做到不缺不漏，不过度引用。

  - 文件的引用，应给出完整的名称、版本号或年号（引用标准时，应给出标准代号、顺序号和年号）。

  - 当需要对所引用标准的内容作出一些切合当地实际或特殊需求的补充规定时，在设计书技术规定章节应先列出引用标准的内容，再针对性地说明补充或修改的内容。

- 软、硬件环境及其要求：

  - 规定作业所需的仪器的类型、数量、精度指标以及对仪器校准或检定的要求，规定对作业所需的数据处理、存储与传输等设备的要求。

  - 规定对专业应用软件的要求和其他软、硬件配置、网络环境等方面需特别规定的要求。

- 作业的技术路线或流程。

- 各工序的作业方法、设计方法、技术指标和要求。

- 生产过程中的质量控制环节和产品质量检查的主要要求。

- 数据安全、备份、脱密、发布或其他特殊的技术要求。

- 成果管理与应用方面的要求。

- 预期成果（或产品）及技术指标。

- 有关附录，包括设计附图、附表和其他有关内容。

设计更改文件的内容

设计更改的基本情况

主要说明设计更改所对应的原设计文件名称、编号；本次设计更改的范围与内容；说明是对原技术文件技术性的修改，亦或是对原技术文件技术性的补充。

设计更改的原因

主要说明技术更改的原因，可包括技术设计的背景与政策、技术规范情况、技术革新情况、用户需求情况以及涉及更改的其他方面情况等。

设计更改的内容

说明技术更改的具体内容，应描述与原技术设计的对比情况，体现两者的区别，以及更改后效率方面的提升等。内容可包括：

- 设计依据方面的更改。

- 技术路线及工艺流程方面的更改。

- 各工序的作业方法、设计方法、技术指标和要求的更改。

- 质量控制方面的更改。

- 预期成果（或产品）及技术指标的更改。

- 进度安排与经费方面的更改。

- 其它确需更改的内容。

（资料性附录）
幅面、封面格式和字体、字号

幅面

技术设计书采用A系列规格纸张的A4副面（210mm×297mm），以便于阅读、复印和保存。

封面格式

正封面格式

项目设计书

项目设计书的正封面格式见图A.1。

专业技术设计书

专业技术设计书的正封面格式见图A.2。

技术更改文件

技术更改文件的正封面格式见图A.3。

副封面格式

项目设计书

项目设计书的副封面格式见图A.4。

专业技术设计书

专业技术设计书的副封面格式见图A.5。

技术更改文件

技术更改文件的副封面格式见图A.6。

设计书的字号和字体

封面和目次的字号和字体

设计书的正、副封面的名称用二号黑体，封面的其他文字均用四号仿宋。

目次页的“目次”用三号字体，目次内容用小四号宋体。

正文的文字和字体

设计书正文中，章、条、附录的编号和标题用小四号黑体，图、表的标题亦用小四号黑体。

条文（或图、表）的注、脚注用五号宋体，图、表中的数字和文字以及图、表右上方关于单位的陈述用五号宋体。

正文和附录的其他内容均采用小四号宋体。

密级： 编号： 项 目 名 称 项目设计书 设计单位名称 年 月 日

- “密级”系按国家规定划分的保密等级；根据项目具体情况确定是否需要填写。

- “编号”为设计单位自行编号，亦可采用任务的项目编号。

- 专业技术设计书封面上的“密级”和“编号”与此类同。

项目设计书正封面格式

密级： 编号： 项 目 名 称 （地理信息专业名称）专业技术设计书 设计单位名称 年 月 日

专业设计书正封面格式

密级： 编号： 项 目 名 称 设计更改文件 设计单位名称 年 月 日

设计更改文件正封面格式

项 目 名 称 项目设计书 项目承担单位（盖章）： 测绘资质编号： 测绘专业范围： 审核意见： 设计负责人： 审核人： 主要设计人： 年 月 日 年 月 日 注册测绘师（执业印章）： 批准单位（盖章）： 审批意见： 审批人： 年 月 日

项目设计书副封面格式

项 目 名 称 （地理信息专业名称）专业技术设计书 项目承担单位（盖章）： 测绘资质编号： 测绘专业范围： 审核意见： 设计负责人： 审核人： 主要设计人： 年 月 日 年 月 日 注册测绘师（执业印章）： 批准单位或部门（盖章）： 审批意见： 审批人： 年 月 日

专业技术设计书副封面格式

项 目 名 称 设计更改文件 项目承担单位（盖章）： 测绘资质编号： 测绘专业范围： 审核意见： 设计负责人： 审核人： 主要设计人： 年 月 日 年 月 日 注册测绘师（执业印章）： 批准单位（盖章）： 审批意见： 审批人： 年 月 日

设计更改文件副封面格式