高速公路ETC蓝牙车载单元（B-OBU）技术规范

地方标准编制说明

《高速公路ETC蓝牙车载单元（B-OBU）技术规范》

地方标准编制小组

二〇一八年六月

# 一、任务来源

为规范江西省高速公路ETC蓝牙车载单元（B-OBU）发行工作，由江西省高速公路联网管理中心负责开展高速公路ETC蓝牙车载单元发行试点工作，编写《高速公路ETC蓝牙车载单元（B-OBU）技术规范》。江西省质量技术监督局2018年第二批江西省地方标准制修订项目计划（赣质监标字〔2018〕17号）将本规范列入计划。

# 二、目的和意义

随着江西省高速公路ETC业务的快速发展，用户对ETC服务的需求不断上升，研究制定具备蓝牙通信功能的OBU技术规范，实现OBU的在线发行、赣通卡在线充值和在线状态检测等应用，可有效解决当前“赣通卡”功能单一、充值不便问题以及OBU维护不便等问题。

# 三、编写过程

江西省高速公路联网管理中心、北京中交国通智能交通系统技术有限公司联合于2018年3月成立了规范编写小组，开始进行《高速公路ETC蓝牙车载单元（B-OBU）技术规范》的起草工作。在起草过程中，依据江西省高速公路ETC发展和管理现状进行了研究和分析，对国标进行了深入研究，组织了现场联合测试，使标准内容日益完善和合理。在此基础上，依据国家相关法律法规和标准，结合我省高速公路ETC的实际情况制订了该规范。

2018年3月收集省内外相关资料，广泛征求意见；

2018年4月与试点厂家依据规范联合制定试点方案，检测规范的可行性；

2018年5月与北京中交国通智能交通系统技术有限公司合作后续编写工作；

2018年6月完成规范的征求意见稿。

# 四、标准确定的原则和依据

1、以现有国内相关标准规范为基础，与现行国家标准和行业标准相衔接。

2、以高速公路ETC发行和充值实际需求为导向。

3、本标准的内容为推荐性。

# 五、标准的主要内容

# 1、范围

本标准规定了具备蓝牙模块的OBU的总体要求、与移动终端之间通过蓝牙通信的通信模型、通信数据帧格式及相应的应用数据的要求。。

本标准适用于公路电子不停车收费系统应用的具备蓝牙功能的OBU。

# 2、规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 28421-2012 电子收费 基于专用短程通信的电子收费交易

GB/T 20851.1  电子收费 专用短程通信 第1部分：物理层

GB/T 20851.2  电子收费 专用短程通信 第2部分：数据链路层

GB/T 20851.3  电子收费 专用短程通信 第3部分：应用层

GB/T 20851.4  电子收费 专用短程通信 第4部分：设备应用

交通运输部2011年第13号公告 收费公路联网电子不停车收费技术要求

# 3、术语和定义

《收费公路联网电子不停车收费技术要求》、GB/T 28421-2012中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

术语和定义主要包括：蓝牙低功耗、APP Application。

# 4、总体要求

蓝牙OBU的应用体系总体结构如图1所示。

B-OBU支持的应用场景示意图

B-OBU应满足以下要求：

——应符合GB/T 20851系列标准规定的A类上下行链路的要求。

——应支持蓝牙通信，蓝牙物理层基本参数应符合BLE的规定外，还应符合表1的规定。

——通过蓝牙通信与移动终端或车载终端建立连接，实现各类增值业务应用。

——当蓝牙接口和5.8G接口同时有数据收发时，应优先处理5.8G接口数据。

——应支持蓝牙2.4G通信、5.8G通信之间的数据转发功能。

——应能实现车路通信应用和互联网应用。

蓝牙技术要求

| 指标名称 | 指标 |
| --- | --- |
| 广播间隔 | ≤1s |
| 广播超时定时器 | 90s |
| 通信链路存活定时器 | 90s |
| 接入方式 | 移动终端APP发起 |

六、标准效益

随着江西省高速公路ETC持续发展，以及移动互联网技术应用兴起，用户对ETC服务的需求不断上升，为实现具备蓝牙功能OBU的在线发行、赣通卡在线充值和在线状态检测等应用，需要制定专门的技术标准，以规范、指导高速公路ETC蓝牙OBU发行工作。本标准具有良好的社会效益和经济效益。

# 七、综合报告

本标准填补了江西省高速公路ETC蓝牙OBU发行和服务领域的空白，将使高速公路ETC服务和管理水平得到很大提高，具有较强的实用性和可操作性，本标准对蓝牙OBU发行和应用提出了相应的技术要求，并对蓝牙通信应用层数据帧做出了明确规定，为解决ETC在线发行、赣通卡在线充值等方面奠定了基础，与国内同类型标准相比较具有较强的先进性。