ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

DB

江西省地方标准

DB XX/ XXXXX—XXXX

肉羊高床栏舍建设规范

点击此处添加标准英文译名

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：2018/11/27）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

江西省质量技术监督局   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　选址与布局	2

5　羊舍建筑	2

6　废弃物无害化处理设施	4

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由江西省农业厅提出并归口。

本标准起草单位：江西省畜牧技术推广站。

本标准起草协作单位：江西省牧蕾农林开发有限公司、江西春晖羊业有限公司。

本标准起草人：王荣民、夏宗群、管业坤、姜树林、张国生、娄佑武、曹磊、敖春波、吴志勇、　　　　　　丁君辉。

肉羊高床栏舍建设规范

范围

本标准规定了肉羊高床栏舍的术语与定义、选址与布局、羊舍建筑和废弃物无害化处理设施等内容。

本标准适用于肉羊场的栏舍建设及高床设计。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50007 建筑地基基础设计规范

GB 50015 建筑给水排水设计规范

GB 50017 钢结构设计规范

GB 50052 供配电系统设计规范

GB 18596畜禽养殖业污染物排放标准

GB 19218 医疗废物焚烧炉技术要求

NY/T 388 畜禽场环境质量标准

NY/T 682 畜禽场场区设计技术规范

NY 5027 无公害食品 畜禽饮用水水质

中华人民共和国畜牧法

中华人民共和国动物防疫法

中华人民共和国农业部农医发〔2017〕25号《病死及病害动物无害化处理技术规范》

中华人民共和国农业部农办牧[2018]2号《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》

术语和定义

高床栏舍

指距离地面高度与机械刮粪或人工清粪相匹配漏粪圈舍。

净道与污道

净道:专门用于运送饲料、健康羊群、安全生产物质以及正常生产管理活动等的的专用道路。

污道:用于运送粪污、病（死）羊、其他废弃物及疫情处置等的专用道路。

运动场

羊舍外供羊运动的场地。

废弃物

粪尿、污水、尸体和相关组织、垫料、过期或残余的兽药（疫苗）、废弃的兽医器械及包装物。

4 选址与布局

选址

场址选择应按照《中华人民共和国畜牧法》规定执行，应符合当地土地利用规划的要求。

交通便利，水源充足，要充分考虑羊的放牧、饲草、饲料和羊场的防疫条件。

羊场应建在地势平坦开阔、通风干燥、排水良好的地方。羊场供水和排水应符合GB 50015要求。

布局

场区建立相对独立的防疫隔离设施和配备相应的防疫设备，符合《中华人民共和国动物防疫法》的要求。

场区应当地常年主导风向合理设置生活区、生产区和无害化处理区，按羊性别、年龄、生长发育阶段建设羊舍，分群饲养。应符合NY/T 682规定。

场区雨污分离，净道和污道严格分开。

羊舍建筑

羊舍类型

羊舍采取半开放式设置，内部按羊舍长轴方向呈单列、双列或多列布置。

建筑要求

羊舍朝向应兼顾通风、采光、保温、隔热和防雨等功能，羊舍纵向轴线应朝南或南偏东15°或按常年主导风30°～60°布置。羊舍供配电符合GB 50052。

羊舍前后两栋间隔为羊舍高度的2～2.5倍，相邻羊舍间距为8～10m，羊舍空气质量应符合NY/T 388的要求。

羊舍及羊栏单元布置 双列式羊舍跨度8～9m，长度根据羊场地势而定，要求80m以上。栏舍单元围栏跨度以2～3m、长4～5m为宜，饲喂通道设置在羊舍中间或北侧，宽度2～2.5m。各类羊群围栏高度及所需栏舍面积（见下表）。

表  各类羊群围栏高度与面积

| 类别 | 围栏高度（m) | 栏舍面积（㎡) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 种公羊 | 1.2～1.5 | 1.5～2.5 | 单独饲养4～6㎡ |
| 基础母羊 | 1.1～1.2 | 1.0～1.5 | 分娩栏2～2.5㎡ |
| 育成育肥羊 | 1.1～1.2 | 0.8～1.0 |  |
| 断奶羔羊 | 0.8～1.0 | 0.5～0.6 |  |

地基

要求 羊地基要求坚固。轻钢结构羊舍，支撑钢梁基座应钢筋混凝土浇筑，深度1.5m以上，非承重墙地基50cm；砖混结构羊舍，地基深80～100cm，墙基与土壤间做防水处理。羊舍地基设计应符合GB 50007要求。

材料 混凝土、钢筋、连接材料（螺栓、螺柱等）。

墙体

要求 羊舍墙体纵向两侧为全开放式钢构结构或半开放式砖混结构，全开放式钢构结构羊舍，每隔5.0m 立1根承重支柱，侧墙用高1.1～1.3m的隔栅钢材料与外界分离；半开放式砖混结构，侧墙高1.1～1.3m与外界隔开，两种结构均设手动卷帘防护遮挡，用于遮阳保温。羊舍端墙为全封闭式，轻钢或砖混结构，端墙设置大门，门宽同走道，门高不低于2.5m。墙体周围硬化60～80cm，便于雨污分离。

材料  钢结构羊舍应符合GB 50017的要求，承重柱用直径110mm镀锌钢管或200mm工字形钢材每隔5.0m 立1 根，铡墙隔栅钢可选60mm镀锌钢管或其他钢材料，端墙为80×80mm方钢立柱支撑，墙体为50mm厚彩钢夹钣。砖混结构端墙为二五砖混。

屋顶

要求 屋顶为单坡式、双坡式或钟楼式。屋面坡度约15°，屋檐应向外延伸（水平40cm ），舍内净高不低于2.5m。

材料　彩钢瓦、聚苯板或岩棉板等保温隔热材料。

羊床

漏粪板

要求 漏粪板距离地面0.4～2.2m，根据羊舍跨度（宽度）按500～700㎜间距均匀放置并固定楼枕，在楼枕上固定漏粪板条，要求条对条、缝对缝。漏粪竹片为两片内芯刨平并拢（20～30）㎜×30㎜，木条规格为（30～50）㎜×（30～40）㎜，木条或竹条间距：成年羊15～20㎜，断奶羔羊10～15㎜；钢丝网床的规格为4.5mm的钢筋，焊接成（15×50）㎜大小孔径的网床，扭纹螺钢板条规格为10～12㎜，焊接成（15×150）㎜大小孔径的漏缝，固定在楼枕上，装满羊床即可。

材料 漏粪板设楼枕（承重梁）支撑，楼枕要求坚固耐腐蚀，材料为木制或钢制，漏粪板条可选择钢丝、扭纹螺钢、竹片、木条、塑钢和水泥等。

隔栅

要求

隔栏规格：育成羊、空怀或妊娠母羊栏（4～6）m×（2.5～3）m，待产及哺乳前期母羊单栏（1～1.2）m×（2.5～3）m，种公羊单栏（1.2～1.5）m×（2.5～3）m；走道远端设置羊只转栏通道0.6～0.8m。

制作方法：以横向排列，间距从上至下依次为220㎜、220㎜、80㎜、80㎜，下端联接料槽。主栏杆采取60㎜镀锌钢管，次栏杆为40㎜镀锌管。隔栅纵向排列，栅栏间距（80～100）㎜，近喂料道端每隔280～300㎜，设一丫型喂料孔，距羊床高500～600㎜，喂料孔：成年公羊高（220～250）㎜×宽（270～300）㎜、成年母羊高（200～220）㎜×宽（250～270）㎜，育成羊高（80～100）㎜×宽（16～18）㎜；隔栅下端宽100mm。具体可视羊只实际情况而定。

材料  60㎜镀锌钢管、40㎜镀锌钢管。

料槽

要求 料槽上部开口宽350～400㎜。圆弧形底宽200～250㎜，羊床地板至料槽上缘400～500㎜，深380～420㎜，料槽边缘用角铁加固钝化，每隔3～4m与栏舍或其它固件联接。或采用混凝土料槽，料槽上缘与中间通道在同一平面，大小同上，四角、槽底呈圆弧形。

材料 混凝土、防锈铁合金、30㎜×30㎜角铁。

饮水设施

要求 沿侧墙设自动饮水装置，饮水装置距羊床高为：成年羊550～600mm，羔羊200～300mm。饮水水质应符合NY5027的要求。

材料 乳头式饮水器、碗式饮水器。

运动场

要求 圈养种公羊、种母羊的羊舍应在羊舍南侧设运动场，运动场面积是羊栏面积2～3倍，运动场围栏高1.3～1.5m，运动场地面应沿羊舍向外设5°～10°的缓坡，四周设排水设施。栏舍与运动场间要设门，门宽60～80㎝。

材料 地面为混凝土、立砖、方石等；围栏为二五砖混墙或钢结构材料。

废弃物无害化处理设施

粪尿

粪尿按照农业部农办牧[2018]2号《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》要求进行无害化处理。

病死羊

病羊、死羊及胎衣按照2017年农业部农医发〔2017〕25号《病死及病害动物无害化处理技术规范》规定进行无害化处理。

其他废弃物

用过的或废弃的疫苗、药物；废弃的医疗材料（废敷料、废医用手套、废注射器、输液器等）；病羊治疗后产生的其他废弃物（如废针头、废手术刀片、排泄物等）的处理应符合GB19218规定。

_________________________________